# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

06.07.2023									№ 326

Об утверждении Порядка, предусматривающего критерии отбора для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Покров»

### В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе Владимирской области "Дорожное хозяйство Владимирской области», а также в целях повышения уровня контроля за ремонтом и состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Покров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Покров от 08.04.2013 № 159 «Об утверждении Порядка, предусматривающего критерии отбора для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Покров».

2. Утвердить:

2.1. Порядок проведения отбора автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к многоквартирным домам на территории города Покров для проведения их капитального ремонта и (или) ремонта, согласно приложению № 1.

2.2. Утвердить Положение о комиссии по отбору объектов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к многоквартирным домам на территории города Покров для проведения их капитального ремонта и (или) ремонта, согласно приложению № 2.

2.3. Утвердить состав комиссии по отбору и формированию перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к многоквартирным домам на территории города Покров для проведения их капитального ремонта и (или) ремонта, согласно приложению № 3.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации							Д. В. Рогов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации г. Покров

от 06.07.2023 № 326

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРОЕЗДОВ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) РЕМОНТА

- Основные положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

- постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области».

Данный Порядок определяет критерии отбора и очередность включения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Покров Владимирской области (далее - автомобильные дороги) в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих проведения ремонтных работ, утверждаемый постановлением администрации муниципального образования «Город Покров», в целях организации ремонтных работ.

# 2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- выбоина - местное разрушение дорожного покрытия, имеющее вид углубления с резко очерченными краями;

- дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- дорожное покрытие - верхняя часть дорожной одежды, устраиваемая на дорожном основании, непосредственно воспринимающая нагрузки от транспортных средств и предназначенная для обеспечения заданных эксплуатационных требований и защиты дорожного основания от воздействия погодно-климатических факторов;

- искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- колейность - плавное искажение поперечного профиля автомобильной дороги, локализованное вдоль полос наката;

- повреждение дорожного покрытия - нарушение целостности (сплошности) или функциональности дорожного покрытия, вызванное внешними воздействиями либо обусловленное нарушениями технологии строительства автомобильных дорог;

- пролом - полное разрушение дорожного покрытия на всю толщину, имеющее вид углубления с резко очерченными краями;

- просадка - деформация дорожной одежды, имеющая вид углубления с плавно очерченными краями, без разрушения материала покрытия;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- сплошное разрушение дорожного покрытия - состояние дорожного покрытия, на котором при визуальной оценке площадь повреждений составляет более половины от общей площади оцениваемого участка покрытия;

- организатор отбора - управление городского хозяйства;

- план ремонта - утвержденный главой Администрации города Покров перечень дорог общего пользования, подлежащих капитальному ремонту и (или) ремонту.

# 3. Формирование перечня объектов по капитальному ремонту

и (или) ремонту автомобильных дорог и проездов

к многоквартирным домам на территории города Покров

Перечень автомобильных дорог, проездов к многоквартирным домам, требующих проведения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту, формируется на основании:

- исполнения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации актов;

- технического состояния объекта по результатам визуальной оценки дорожного покрытия;

- состояния искусственных дорожных сооружений;

- показателя социальной значимости объекта;

- наличия предписаний, представлений, обращений граждан и юридических лиц, судебных актов о необходимости капитального и (или) ремонта.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров проводит визуальную оценку технического состояния автомобильных дорог, проездов к многоквартирным домам (далее - лицо, осуществляющие оценку автомобильных дорог).

Отбор и установление очередности автомобильных дорог, проездов к многоквартирным домам, включаемых в перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, осуществляется лицом, осуществляющим оценку автомобильных дорог, на основании критериев отбора путем применения системы балльной оценки. Итоговая оценка осуществляется по величине совокупного балла, начисляемого каждому объекту. Приоритет для включения в перечень ремонта имеет объект с наибольшим баллом по показателям значимости объекта в соответствии с критериями отбора, указанными в приложении к настоящему Порядку.

# 4. Комиссия по отбору объектов на капитальный ремонт и (или)

ремонт автомобильных дорог, проездов к многоквартирным домам

Лицо, осуществляющее оценку автомобильных дорог, направляет результаты оценки в комиссию по отбору объектов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам (далее - Комиссия).

Комиссия на основании представленных данных формирует и утверждает перечень объектов для проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, проездов к многоквартирным домам на очередной финансовый год.

Перечень состоит из разделов:

- автомобильные дороги, проезды к многоквартирным домам, подлежащие капитальному ремонту;

- автомобильные дороги, проезды к многоквартирным домам, подлежащие ремонту.

Каждый раздел перечня должен содержать следующие сведения:

- описание автомобильной дороги, проезда к многоквартирному дому, идентификационный номер автомобильной дороги, установленный перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Покров, а также сведения об отнесении дороги к категории;

- расчетная площадь автомобильной дороги, проезда к многоквартирному дому, подлежащая соответственно капитальному ремонту и (или) ремонту;

- виды работ, планируемые к проведению капитального ремонта и (или) ремонта автомобильной дороги, проезда к многоквартирному дому;

- период и срок выполнения работ по капитальному ремонту или ремонту автомобильной дороги, проезда к многоквартирному дому.

Приложение

к порядку

КРИТЕРИИ ОТБОРА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ ГОРОДА ПОКРОВ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Критерии отбора | Показатель значимости объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение обязательных в соответствии с законодательством РФ актов | Наличие актов | Отсутствие актов |
|  |  | 3 балла | 0 баллов |
| 2. | Техническое состояние объекта по результатам визуальной оценки дорожного покрытия | Сплошное разрушение дорожного покрытия | Колейность, выбоины, проломы | Просадки, трещины | Отсутствие повреждений |
|  |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| 3. | Состояние искусственных дорожных сооружений | Просадки, проломы, трещины | Просадки, проломы | Трещины | Отсутствие повреждений |
|  |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| 4. | Показатель социальной значимости объекта | Наличие заводов, градообразующих предприятий и социально значимых объектов | Наличие социально значимых объектов | Наличие заводов, градообразующих предприятий | Отсутствие |
|  |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| 5. | Показатель движения общественного транспорта | Троллейбусные и автобусные маршруты | Автобусные маршруты (более 1) | Автобусный маршрут | Отсутствие |
|  |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| 6. | Наличие предписаний, представлений, обращений граждан и юридических лиц | Наличие предписаний, представлений, обращений граждан и юридических лиц | Наличие предписаний, представлений | Наличие обращений граждан и юридических лиц | Отсутствие предписаний, представлений, обращений граждан и юридических лиц |
|  |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| 7. | Состав транспортных средств | Грузовые, легковые, общественный транспорт | Легковые, общественный транспорт | Грузовые, легковые | Легковые |
|  |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации г. Покров

от 06.07.2023 № 326

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОБЪЕКТОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ ГОРОДА ПОКРОВ

# 1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору объектов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проезда к многоквартирным домам города Покров Владимирской области (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, уполномоченным осуществлять деятельность по формированию перечня объектов для проведения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-технической документацией, утвержденной соответствующими министерствами и ведомствами, нормативно-правовыми актами Владимирской области и города Покров Владимирской области, настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается постановлением администрации города Покров Владимирской области.

# 2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается с целью отбора объектов для проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, проезда к многоквартирным домам города Покров Владимирской области.

2.2. Основной задачей комиссии является: формирование перечня объектов для проведения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам в соответствии с Порядком отбора объектов при формировании перечня капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, проезда к многоквартирным домам.

# 3. Права комиссии

3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия:

- взаимодействует с государственными органами, общественными объединениями и другими организациями в сфере решения вопросов о надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, проезда к многоквартирным домам города Покров;

- запрашивает и получает от государственных органов, общественных и других организаций информацию, необходимую для реализации задач комиссии.

# 4. Организация деятельности комиссии

4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

4.2. Формы работы комиссии.

4.2.1. Основной формой работы комиссии является проведение заседаний.

Плановые заседания комиссии проводятся два раза в год по результатам проведения визуальной оценки технического состояния автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам:

- в весенний период, после установления технического состояния автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам после таяния снега, в целях корректировки перечня объектов по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам в текущем году;

- в осенний период, после установления технического состояния автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам, в целях формирования проекта плана перечня объектов для проведения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог на очередной и плановый периоды.

Внеплановые заседания комиссии могут проводиться в случае необходимости включения объекта в перечень капитального ремонта и (или) ремонта при наличии оснований.

4.2.2. Во время заседания комиссии секретарем ведется протокол.

4.3. Решение комиссии считается правомочным, если за него проголосовали не менее 1/2 членов комиссии, принявших участие в рассмотрении представленных результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании комиссии.

4.4. По итогам заседания комиссия выносит решение о рекомендации главе города Покров Владимирской области об утверждении перечня объектов для проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам.

# 5. Ответственность комиссии

5.1. Члены комиссии несут ответственность за незаконность и необоснованность принятых решений в соответствии с нормами действующего законодательства.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации г. Покров

от 06.07.2023 № 326

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОБЪЕКТОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ ГОРОДА ПОКРОВ

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Рогов Д. В. | Глава Администрации, председатель комиссии - член комиссии |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Пантелеев М. В. | Заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, заместитель председателя комиссии - член комиссии |
| Секретарь комиссии: |
| Иванов А. Д. | Главный специалист отдела ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» |
| Члены комиссии: |
| Кисляков О. Г. | Глава города Покров - член комиссии (по согласованию) |
| Куликов Е. Д. | Заместитель председателя КУМИ г. Покров – член комиссии |
| Коровкин Д. Н. | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» - член комиссии |
| Режеп Е. А. | Консультант, архитектор МКУ «ЦМУ» - член комиссии |
| Власов Д. В. | Консультант отдела ДХД, ТИ, ГО и ЧС МКУ «ЦМУ» - член комиссии |